## Slide 1: 無線版 センサ端末
サブタイトル28pt

## Slide 2: 想定するセンサ端末 : 4種類
試作(済) , 簡易なテスト(済)
  Xbee, Arduino間連携
  Arduino単独
試作(未)
  Xbee単独
保留
  Arduino, Arduino間連携

## Slide 3: Xbee, Arduino間連携
消費電力が
大きい端末
一定周期で外部に電力を供給*1
*1 : 周期が30秒以上の場合はネットワークへの再接続が発生するため，接続トラブルが発生する危険がある

## Slide 4: 試作版 Xbee,Arduino間連携
Arduino Mega
Xbee
RTC, SDカード
センサ類は
こちらに搭載
基本電源
制御と
通信のみ

## Slide 5: Arduino(もしくは互換機)単独
通常はスリープし，RTCで定期的に観測結果を無線で送信
Xbee
Grove
マイクロSD
RTC
本体
Megaは消費電力が大きいため，
電池駆動は困難
3.3Vで動作する
Groveのセンサ
モジュールは
ごく少数
KurumiはGroveシールドを
搭載すると動作しないため，
センサシールドを自作

## Slide 6: 試作版 Arduino Uno

## Slide 7: 試作版 Arduino Mega

## Slide 8: 試作版 GR-kurumi
去年のロガーを拡張

## Slide 9: 単純なセンサの場合 : Xbee単独
信号レベルの
変換や測定範囲を
増幅する回路が必要
アナログセンサや
HIGH,LOW出力の
単純なセンサのみ
接続可能
端末側ソフトの
開発は不要*1
*1 : ただし，受信サーバ用に
パケット解析ソフトの開発が必要
常時電流が流れる
ため，センサに
よっては電力が大
信号レベル変換回路の試作や
それを利用してGroveシールドを
利用するテスト等は今後の課題
ブレッドボード(Groveシールド無し)
ではテスト済み

## Slide 10: 複雑な処理が必要な場合 : Arduino連携システム
消費電力が
大きい端末
一定周期で
Keep alive
RTCで時間が来たら目覚め，
外部に電力を供給
Arduino間のシリアル通信がうまく動作しないため，現在『保留』

## Slide 11: 試作版 Arduino間連携

## Slide 12
おわり